## Slide 1: Laboratorio: PROVA IN ITINERE AGE (Automatic Gate Evolution)
Ing. Antonino Raucea
antonino.raucea@dieei.unict.it

## Slide 2: Obiettivo del progetto
Control board per Automatic Gate sia di tipo Sliding che di tipo Swing
SLIDING
GATE
SWING
GATE

## Slide 3: Marketing
Il progetto prevede la progettazione ed implementazione di un sistema di controllo per cancelli automatici (Automatic Gate) sia scorrevoli (Sliding) che a battente (Swing)
Il sistema offre funzionalita’ evolute quali:
  programmazione ed controllo attraverso seriale (UART)
  controllo in cascata di piu’ schede bridge
  sensori presenza, movimento, fine corsa posizione

## Slide 4: System Overview
0%
100%
Sensore Posizione (AS_P)
Sensore Presenza (DS_PB)
Sensore Presenza (DS_PA)
Sensore Fine Corsa
Chiuso (DS_C)
Sensore Fine Corsa
Aperto (DS_O)
Close Direction (DA_CD)
Open Direction (DA_OD)

## Slide 5: Block Overview
DS_PB Presence B
DS_PA Presence A
Open Direction DA_OD
Close Direction DA_CD
Control
Board
AGE 1
AS_P Analog Position Sensor
DS_O On/Off Open Sensor
Gate State Indication Led 3
Close On
Opening Blink 0.4 sec
Open Off
Closing Blink 0.2 sec
FreePosition Blink 1.0 sec
GateState DO_ST
000 Close
001 Opening
010 Open
011 Closing
100 Free Position
1-- Reserved For Future Use
Motor State Indication Led 4
Idle Off
Motion On
Error
TO_O Blink 0.5 sec
TO_C Blink 0.2 sec
TO_M Blink 0.1 sec
DS_C On/Off Close Sensor
UART1 PC-Interface
PC
CB AGE 2
UART2 Next AGE
Motor
Digital
Presence Sensor
Digital
On/Off
Sensor
Analog
Position
Sensor
STM32F3Disco

## Slide 6: Note
Il protocollo e’ di tipo ASCII
Tutte le UART sono configurate 115200 8n1
Se un comando di applicazione (vedi a seguire la definizione) non e’ diretto per tale nodo ritrasmetterlo sulla UART2, I pacchetti ricevuti dalla UART2 ritrasmetterli sulla UART1 senza interpretarli (scartare eventuali byte che non appartengono ad un pacchetto).

## Slide 7: PINs
Description | Periferica |  | PIN | AF | DIR | 
PC<->ControlBoard | USART1 | TX,RX | A9,A10 | 7 | OUT,IN | 
Bridge | USART2 | TX,RX | A2,A3 | 7 | OUT,IN | 
Sensore di posizione | ADC1 | ADC2_IN1 | A4 | - | IN | 
Sensore di fine corsa Open | GPIOA | 6 | A6 | - | IN | 
Sensore di fine corsa Close | GPIOA | 7 | A7 | - | IN | 
Sensore di presenza A | GPIOA (userbutton) | 0 | A0 | - | IN | 
Sensore di presenza B | GPIOA | 1 | A1 | - | IN | 
Status Bit | GPIOE (Led 5,7,9) | 10,11,13 | E10,E11,E12 | - | OUT | 
Led 3 (State feedback) | LED3 | - | E9 | - | OUT | 
Led 4 (Motor status) | LED4 | - | E8 | - | OUT | 
Motor Open Dir | LED6 | - | E15 | - | OUT | 
Motor Close Dir | LED8 | - | E14 | - | OUT | 
Emulator (non si devono configurare) |  |  |  |  |  | 
Emulator DAC | DAC1 | OUT1 | A4 | - | OUT | Internal connected
Emu Fine Corsa Open | GPIOC (A6) | 4 | C4 | - | OUT | 
Emu Fine Corsa Close | GPIOC (A7) | 5 | C5 | - | OUT | 

## Slide 8: Step1- Implemetation
Implemetare un automatic gate board control
Funzionalita’
Basic functionality
Open Gate
Close Gate
Set position
UART Protocol:
  Configuration / Ctrl Command
  App command
  UART2 Bridge

## Slide 9: Step 1a – Basic functionality
Predisporre il progetto e creare le strutture per ospitare le seguenti informazioni di configurazione:
  magic_number int32
  name : string[8]
  id : int
  code : string[4]
  type : enum Type_e TypeSliding, TypeSwing
  to_open : int
  to_close : int
  to_move : int
Inizializzazione delle periferiche e dei GPIO
Setting dello stato e dei relativi feedback attraverso il led, in particolare per il blinking
Gestione dei sensori ed attuatori sia digitali che analogici

## Slide 10: Step1b - Open Gate
Open Gate
  Mutare lo stato in @opening 001
  Configurare I led3 e led4 in accordo con lo stato del sistema
  Attivare il Pin DA_OD “Open direction” (il pin DA_CD deve essere settato al valore 0) fino a quando il sensore di fine corsa DS_O non restituisce 1
  Quindi mutare lo stato in @open 011

## Slide 11: Step1c – Close Gate
Close Gate
  Mutare lo stato in @closing 011
  Configurare I led3 e led4 in accordo con lo stato del sistema
  Attivare il Pin DA_CD “Close direction” (il pin DA_OD deve essere settato al valore 0) fino a quando il sensore di fine corsa DS_C non restituisce 1
  Quindi mutare lo stato in @close 000

## Slide 12: Step1d – Set Position
Set Position
  Mutare lo stato in @opening 001 o @closing 011
  Configurare I led3 e led4 in accordo con lo stato del sistema
  Attivare il Pin DA_OD o DA_CD (l’altro pin DA_xD deve essere settato al valore 0) fino a quando il sensore AS_P non restituisce l’equivalente valore di posizione desiderato
  Quindi mutare lo stato in @open 010, @close 000, @free_position 100 in accordo con quanto restituito dal sensore AS_P.

## Slide 13: Step1e – UART Protocol
Implementare un protocollo di controllo e gestione attraverso la UART1 secondo quanto specificato a seguire,
si ripete e si ricorda che se l’id specificato nel pacchetto non coincide con quello configurato nella control board lo stesso pacchetto deve essere reindirizzato verso la UART2,
Ad ogni cambio di stato si deve inviare una notifica alla UART1 attraverso il pacchetto specifico (vedi protocollo UART)

## Slide 14: Step1d - Struttura pacchetto
#<comand>[:<id>[:<code>]][:[<param1>,[…<param N>]]<EOP>
Esempi
#VER\r
#PING:1:1234\0
#OPEN_GATE:2:1234\n
#NOTIFY:2:I,STATE OPEN\n
Dove
Comand comando valido spiegato nelle tabelle succesive
Code il codice che identifica in modo univoco il cancello
Param X i parametri in relazione al comando
EOP il terminatore del pacchetto che puo’ essere uno dei seguenti caratteri ‘\0’, ‘\r’, ‘\n’

## Slide 15: Step1d - Commands
I comandi si suddividono in:
Comandi di controllo (Ctrl Command)
  sono comandi utilizzati principalmente per configurare la control board e settare name, code, id non hanno bisogno di id e code
Comandi di applicazione (App Command)
    sono comandi legati all’applicazione e necessitano sempre di id e code, la board che riceve un App Command controlla l’id, se coincide con il proprio allora esegue il comando altrimenti lo ritrasmette sulla UART2 per continuare la catena

## Slide 16: Step1d - Ctrl Commands
Command | Id | Code | Access | Note
VER | No | No | R | FW Version (AEG 1.0)
NAME | No | No | R/W | Name (Max length 8)
ID | No | No | R/W | Id (1..9)
CODE | No | No | R/W | Code (Numric)
TO_OPEN (TO_O) | No | No | R/W | Time (sec) 20 – 100
TO_CLOSE (TO_C) | No | No | R/W | Time (sec) 20 – 100
TO_MOVE (TO_M) | No | No | R/W | Time (sec/10) 1 – 50
Get : Request:No parameters
Set : Request: Value[s]
Response:Value[s] (comma separated)

## Slide 17: Step1d - App Commands
Command | Id | Code | Params | Note
OPEN_GATE | Yes | Yes | No param | 
CLOSE_GATE | Yes | Yes |  | 
POS_GATE | Yes | Yes | 0% - 100% | 
STATUS_GATE | Yes | Yes | Request: none Response State,Position | State del sistema open, opening, close, closing, free_position Position rappresenta la posizione attuale del cancello (di fatto l’ultima lettura di AS1 convertita percentuale)
RESET | Yes | Yes | No param | Effettua un reset del sistema
NOTIFY | Yes | No | Tipo,Message | Spedito dalla board al PC per gestire notifica informative e di errore

## Slide 18: Step 1d – Notify format
Type: I = Information, W = Warning, E=Error
Message
  State <state> open, opening, close, closing, free_position in accordo con state pin

## Slide 19: Step 2 – Sensori di presenza
Aggiungere due sensori di presenza A e B (o di passaggio)
I due sensori sono collegati a due pin configurati in input DS_PA e DS_PB, ad ogni loro cambiamento di stato deve essere inviata una notifica attraverso la UART1 #NOTIFY:<id>:W,{P{A|B}_ON|P{A|B}_OFF}\n
Se il cancello era in apertura, rimane tale, invece se era in chiusura prevedere il cambio in apertura (con aggiornamento dei led e pin di stato).

## Slide 20: Step 3 – Error Condition Detection
Inserire la gestione e notifica delle seguenti condizioni di errore
Il tempo per completare un’escursione deve essere minore del TO_OPEN o del TO_CLOSE (in relazione all’operazione in corso), se scatta il TO il motore deve essere bloccato, il led3 lampeggiare in condizione di errore, lo stato aggiornato secondo i valori letti da AS_P ed una notifica inviata sulla UART1
Quando il motore e’ attivo (in open o close) si deve controllare l’effettivamente movimento (attraverso il sensore AS_P). AS_P non cambia per TO_MOVE mettersi in condizione di errore led 3 ed inviare uno notifica attraverso alla UART1 ed aggiornare lo stato della board con quanto letto